## Slide 1
PROIECT UNIVERSITAR · INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ 2026
Aplicație Autonomă de
Navigație și Benchmark RL
Pioneer P3-DX · CoppeliaSim · Q-Learning · SARSA · Dyna-Q
Disciplina: Inteligență Artificială · Echipa Patanii
COMPONENȚA ECHIPEI
👤
Rusu Sebastian
AI Research & Dev
👤
Casciuc Stanislav
AI Research & Dev
👤
Robu Gabriel
AI Research & Dev

## Slide 2
Cuprins
01
Descrierea Proiectului
Scop, arhitectură, tehnologii utilizate
02
Robotul Pioneer P3-DX
Senzori, control motor, simulare fizică
03
Labirintul Grid
Reprezentare, generare, pathfinding clasic
04
Reinforcement Learning
Concepte RL, Q-Table, politici
05
Algoritmi RL Implementați
Q-Learning, SARSA, Expected SARSA, Dyna-Q
06
Spațiu Stări & Recompense
Discretizare, funcție recompensă, acțiuni
07
Algoritmi de Pathfinding
BFS, DFS, A*, Dijkstra, Greedy BFS
08
Comparație & Benchmark
RL vs clasic, grafice performanță
09
Interfața Utilizator
Dashboard, editare labirint, antrenare
10
Concluzii
Rezultate, limitări, direcții viitoare

## Slide 3
01 / PROIECT
Descrierea Proiectului
🎯 Scopul proiectului
Simularea unui robot mobil care învață autonom să navigheze printr-un labirint folosind algoritmi de Reinforcement Learning, fără reguli programate explicit.
🔧 Tehnologii folosite
Python 3.11 · CoppeliaSim · CustomTkinter ZMQ Remote API · NumPy · Matplotlib
📦 Structura modulelor
core/robot.py · core/maze.py core/behaviors.py · core/pathfinding.py gui/app.py · config/mazes.json
🧑‍💻 Limbaj & Mediu
Python · Linux/Windows · IDE: VS Code
Arhitectura sistemului
GUI — Dashboard (CustomTkinter)
core/behaviors.py — Q-Learning / SARSA
core/maze.py + pathfinding.py
core/robot.py — CoppeliaSim ZMQ API
CoppeliaSim — Simulare Fizică

## Slide 4
02 / ROBOT
Robotul Pioneer P3-DX
Specificații tehnice
Dimensiuni
44 cm × 38 cm × 22 cm
Greutate
9 kg (fără baterie)
Viteză max.
1.2 m/s în linie dreaptă
Senzori
16 senzori ultrasonici (Polaroid)
Rază detecție
15 cm – 1.5 m per senzor
Roți
Tracțiune diferențială (2 roți motrice)
Interfață
ZMQ Remote API (CoppeliaSim)
💡 Robotul nu are sistem de localizare internă (fără SLAM). Toată navigația se bazează exclusiv pe citirile celor 16 senzori de proximitate.

## Slide 5
03 / LABIRINT
Labirintul Grid
Reprezentarea internă
GridMaze(rows, cols)
Clasa principală. Stochează matricile de pereți orizontali (h_walls) și verticali (v_walls).
h_walls[r][c] = True
Perete orizontal deasupra celulei (r, c). Marginile exterioare sunt întotdeauna True.
v_walls[r][c] = True
Perete vertical la stânga celulei (r, c). Formează granița labirintului.
maze.neighbors(r, c)
Returnează lista vecinilor accesibili (fără perete între ei). Folosit de pathfinding.
generate_maze(rows, cols)
Generare prin DFS recursive backtracking → labirint perfect (un singur drum între oricare 2 celule).

## Slide 6
04 / RL
Reinforcement Learning — Concepte
Ciclul Agent ↔ Mediu
AGENT (Robot)
MEDIU (Labirint + Sim)
→ Acțiune (vL, vR)
← Stare + Recompensă
Terminologie esențială
Stare (s)
Discretizare a citirilor senzorilor → (bucket_față, bucket_stânga, bucket_dreapta). Total 27 stări.
Acțiune (a)
Una din cele 6 comenzi: FORWARD, CURVE_LEFT/RIGHT, TURN_LEFT/RIGHT, BACK_UP.
Recompensă (r)
Semnal scalar după fiecare pas: +0.50 forward, -10.0 coliziune, +variabil clearance.
Q(s, a)
Valoarea estimată a acțiunii a în starea s. Stocată în Q-Table (dicționar Python).
Politică (π)
Regulă de decizie: ε-greedy → aleatoriu cu prob. ε, altfel acțiunea cu Q maxim.

## Slide 7
05a / Q-LEARNING
Q-Learning & SARSA
Q-Learning (Off-Policy)
Q(s,a) ← Q(s,a) + α[r + γ·max Q(s',a') − Q(s,a)]
SARSA (On-Policy)
Q(s,a) ← Q(s,a) + α[r + γ·Q(s',a') − Q(s,a)]
Hiperparametri importanți
α (alpha)
Rata de învățare. Cât de repede se actualizează Q-Table.
0.25
γ (gamma)
Discount factor. Cât contează recompensele viitoare.
0.92
ε (epsilon)
Probabilitatea de explorare aleatorie.
1.0 → 0.05

## Slide 8
05b / ALGORITMI AVANSAȚI
Expected SARSA & Dyna-Q
Expected SARSA
Q(s,a) ← Q(s,a) + α[r + γ·Σ π(a'|s')·Q(s',a') − Q(s,a)]
Diferența față de SARSA: în loc să folosim Q(s', a') pentru o singură acțiune a', calculăm media ponderată pe toate acțiunile posibile din starea s', conform politicii ε-greedy. Avantaj: varianță mai mică → convergență mai stabilă, mai puțin sensibil la acțiunile explorative aleatorii.
Dyna-Q
Combină învățarea directă din experiență cu planificarea prin episoade imaginare: 1. Execută o acțiune reală → primești (s, a, r, s') 2. Actualizează Q-Table (ca Q-Learning) 3. Salvează tranziția în Model(s, a) = (r, s') 4. Repetă de n ori: alege (s, a) aleatoriu din model → simulează experiența → actualizează Q Avantaj: învață mult mai rapid deoarece un singur pas real generează n actualizări suplimentare din memorie.
Comparație rapidă
Algoritm
Tip
Stabilitate
Viteză conv.
Utilizare memorie
Q-Learning
Off-policy
Medie
Medie
Mică
SARSA
On-policy
Bună
Medie
Mică
Expected SARSA
On-policy
Excelentă
Medie
Mică
Dyna-Q
Off-policy
Bună
Rapidă
Medie

## Slide 9
06 / STĂRI & RECOMPENSE
Spațiu de Stări, Acțiuni & Recompense
Discretizarea stării
Citirile brute (16 distanțe float) → 3 grupuri → 3 buckete: Bucket 0 (aproape): d < 0.22 m Bucket 1 (mediu): 0.22 ≤ d < 0.55 m Bucket 2 (liber): d ≥ 0.55 m Stare = (bucket_față, bucket_stânga, bucket_dreapta) Total stări = 3³ = 27
Cele 6 acțiuni
0 FORWARD
vL = vR = 7.0
1 CURVE_LEFT
vL = 3.85, vR = 7.0
2 CURVE_RIGHT
vL = 7.0, vR = 3.85
3 TURN_LEFT
vL = −5.5, vR = +5.5
4 TURN_RIGHT
vL = +5.5, vR = −5.5
5 BACK_UP
vL = vR = −5.6

## Slide 10
07 / PATHFINDING
Algoritmi Clasici de Pathfinding
BFS
Breadth-First Search
Parcurge nivelurile în ordine. Garantează cel mai scurt traseu (nr. pași) în grafuri neponderate.
Complexitate: O(V + E)
Garantat optim
DFS
Depth-First Search
Urmărește un drum cât mai adânc, se întoarce la bifurcații. NU garantează traseul cel mai scurt.
Complexitate: O(V + E)
Nu garantează optim
Dijkstra
Uniform Cost Search
Extinde nodul cu costul minim acumulat. Identic cu BFS pe grafuri neponderate (cost uniform = 1).
Complexitate: O((V+E) log V)
Garantat optim
A*
A* cu euristică Manhattan
Combină costul real g(n) cu estimarea h(n) = |Δrow| + |Δcol|. Cel mai eficient pentru grid-uri.
Complexitate: O(b^d)
Optim (euristică admisibilă)
Greedy
Greedy Best-First
Alege mereu nodul cel mai aproape de goal după euristică. Rapid, dar poate găsi trasee suboptime.
Complexitate: O(b^d)
NU garantează optim

## Slide 11
08 / BENCHMARK
Comparație & Rezultate
Concluzii comparative
Algoritm
Categorie
Avantaje
Dezavantaje
A* (Pathfinding)
Clasic — fără RL
Optimal, rapid, fără antrenare
Necesită harta completă
BFS (Pathfinding)
Clasic — fără RL
Garantat cel mai scurt traseu
Explorează mai multe celule
Q-Learning (RL)
Online learning
Adaptiv, nu necesită hartă
Necesită episoade de antrenare
Dyna-Q (RL)
Model-based RL
Convergență rapidă prin planning
Memorie suplimentară

## Slide 12
COD SURSĂ
Fragmente de Cod Cheie
# 1. Actualizarea Q-Table (behaviors.py)
def _learn(self, s, a, r, s2, terminal):
qv = self._q_table[s]
nv = self._q_table[s2]
if terminal:
target = r
else:
target = r + γ * max(nv)
qv[a] += α * (target - qv[a])
# 2. Selectarea acțiunii (ε-greedy)
def _choose_action(self, s, f, l, r):
if f < self.collision_dist:
return 3 if l>r else 4
if random.random() < self.ε:
return random.choices(
[0,1,2,3,4,5],
weights=[40,20,20,8,8,4])[0]
return argmax(Q[s]) # greedy
# 3. BFS în pathfinding.py
def bfs(maze: GridMaze):
queue = deque([maze.start])
came_from = {maze.start: None}
while queue:
cur = queue.popleft()
if cur == maze.goal:
return reconstruct(came_from)
for nb in maze.neighbors(*cur):
if nb not in came_from:
came_from[nb] = cur
queue.append(nb)
# 4. A* cu Manhattan heuristic
def astar(maze: GridMaze):
h = lambda n: manhattan(n, goal)
heap = [(h(start), 0, start)]
g_cost = {start: 0}
while heap:
_, g, cur = heappop(heap)
if cur == goal: return path
for nb in maze.neighbors(*cur):
ng = g_cost[cur] + 1
if ng < g_cost.get(nb, ∞):
heappush(heap,(ng+h(nb),ng,nb))

## Slide 13
09 / INTERFAȚĂ
Interfața Utilizator — Dashboard
🏠
Start
Informații echipă, descriere proiect
📚
Concepte
Documentație algoritmi RL și robot
⬜
Editor Maze
Editare vizuală labirint, Solve cu BFS/DFS/A*
▷
Antrenare
Selectare algoritm RL, hiperparametri, start/stop
≡
Benchmark
Pathfinding clasic instant + RL pe episoade
◈
Monitor
Senzori live, log evenimente, poziție robot
Stack UI: CustomTkinter (dark theme) · Canvas Tkinter pentru labirint · Threading pentru loop de control la 20 Hz · Queue pentru comunicare GUI ↔ Worker

## Slide 14
10 / CONCLUZII
Concluzii & Direcții Viitoare
✅ Ce s-a realizat
• Simulator complet robot + labirint în CoppeliaSim
• 4 algoritmi RL implementați și comparabili
• 5 algoritmi de pathfinding clasic cu vizualizare
• Dashboard GUI interactiv cu editor labirint
• Benchmark automat + export grafice matplotlib
• Detecție blocare robot cu mecanism de recuperare
⚠️ Limitări identificate
• Spațiu de stări mic (27) → robot nu poate memora pozițiile
• Fără localizare → nu poate planifica rute lungi
• Q-Table reset la fiecare pornire (fără persistență)
• Senzorii ultrasonici au unghiuri moarte în colțuri
🚀 Direcții de dezvoltare viitoare
→ Deep Q-Network (DQN):
Rețea neuronală în loc de Q-Table → gestionare spații de stări continue
→ SLAM + Hartă internă:
Localizare și cartografiere simultană → navigare planificată global
→ Obstacole dinamice:
Integrare obstacole mobile și replanificare în timp real
→ Transfer learning:
Pre-antrenare în simulare → transfer pe robotul real fizic
Proiect realizat pentru disciplina Inteligență Artificială · Echipa Patanii · 2026